## Slide 1: Tunneln von Nachrichten innerhalb von Massagebroker basierten Protokollen
Fachpraktikum 63585
IT-Sicherheit, IT-Forensik und Datenschutz
Gruppenarbeit
Per Hüpenbecker
Carsten Lenzen
Robin Wetzlar

## Slide 2: Inhalt
Vorstellung Protokolle Corba / MQTT
Systemdesign
Softwareaufbau
Softwareablauf
Testszenarien inkl. Ergebnisse
Fazit

## Slide 3: Vorstellung Corba
Common Object Request Broker Architecture
kein Protokoll im herkömmlichen Sinne,
Standard für eine Middlewarearchitektur
unabhängig von Programmiersprache, Betriebssystem oder Hardwareplattform
basiert dabei auf TCP/IP
Einsatzgebiete
Altsysteme
Echtzeit- und embedded Systeme (z.B. Luft- und Raumfahrt)
Heterogene und komplexe IT-Landschaft

## Slide 4: Vorstellung MQTT
Message Queuing Telemetry Transport
schlankes, offenes Nachrichtenprotokoll
speziell für die Machine-to-Machine-Kommunikation im Internet of things
Ziel: effiziente Übertragung von Daten in Umgebungen mit begrenzter Bandbreite, hoher Latenz oder unzuverlässigen Netzwerkverbindungen
Einsatzgebiete
SmartHome und Gebäudeautomatisierung
Telemetrie und Sensornetzwerke (z.B. Öl- und Gasindustrie)
Gesundheitswesen (Wearables)

## Slide 5: Entscheidung
Auswahl
MQTT als Trägerprotokoll
Begründung
Hauptaugenmerk auf effiziente Nachrichtenübertragung
mehr Berührungspunkte mit dem alltäglichen Leben

## Slide 6: Systemdesign

## Slide 7: Softwareaufbau
Modularer Aufbau
helpers.h
   Hashfunktion (SHA256)
ip_pool.h / ip_pool.cpp
   Management potentiellen IP-Pools
TunClient
   Richtet Tun-Device als Client ein
TunServer
   Richtet Tun-Device als Server ein

## Slide 8: Softwareablauf (Start)
Server
  konfiguriert TUN-Interface
  aktiviert IP-Forwarding
  Verbindung MQTT Command- und Data-Channel
  startet einen separaten Thread
Neue Clients
  Aufnahme via Command-Channel per eigenem Handshake-Protokoll
  Dynamische IP-Vergabe aus IPPool
  Erzeugen individueller MQTT-Topics
  Sicherung Session Daten threadsafe in der SessionMap

## Slide 9: Softwareablauf (Betrieb)
Server liest IP-Pakete aus TUN-Interface
ermittelt Client-Session
veröffentlicht Daten auf MQTT-Topic
Optional: Verschlüsselung per CryptoManager

## Slide 10: Softwareablauf
TunnelClient 
  MQTT-basierten Tunnel-Client,
  der Netzwerkpakete über lokales TUN-Interface liest
  und über MQTT an einen Tunnel-Server überträgt.
Auf Clientseite
  Einrichtung
  Betrieb
  Auf- u. Abbau einer Tunnelsitzung

## Slide 11: Softwareablauf
Client verbindet sich mit Command-Channel eines TunnelServers,
Session-Aushandlung
Verbinden mit Data Channel
starten separater Thread,
Optional: Verschlüsselung per CryptoManager
Beim Stoppen wird
Senden Termination-Message
Schließen MQTT-Verbindungen

## Slide 12: Softwareaufruf
sudo ./mqtt_tunnel [ARGUMENTS]

## Slide 13: Verbindungsaufbau
Client  Server
Identifikation des Clients
Aushandlung einer Session-ID
Zuweisung einer Client-IP-Adresse
Festlegung der MQTT Topics für Datentransfer
(Optional) Aufbau kryptographischer Session Keys für Verschlüsselung
Bestätigung der Session durch ACK-Nachrichten

## Slide 14: Testszenarien
Tests und Analyse
  Funktionale Tests des MQTT-Tunnels
  Performance- und Latenzmessungen
  Vergleich
    Baseline (ohne Verschlüsselung)
    Secure (mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung)
Testumgebung
  Tunnel-Client und Tunnel-Server auf getrennten VMs
  Kommunikation ausschließlich über MQTT-Broker
  IP-Verkehr über virtuelles TUN-Interface (tun0)
  Analyse mittels tcpdump
Notes: In diesem Teil geht es um die Tests des entwickelten MQTT-Tunnels. Zuerst haben wir überprüft, ob der Tunnel funktional korrekt arbeitet, also ob IP-Kommunikation grundsätzlich möglich ist. Anschließend haben wir Performance- und Latenztests durchgeführt und dabei jeweils den unverschlüsselten Baseline-Betrieb mit dem verschlüsselten Secure-Betrieb verglichen. Alle Tests wurden in einer kontrollierten Umgebung mit zwei virtuellen Maschinen und einem MQTT-Broker durchgeführt.

## Slide 15: Funktionale Tests (Test 1)
Test 1: Erreichbarkeit über den Tunnel
Ziel:
  Überprüfung der grundlegenden Tunnel-Funktion
Vorgehen:
  ICMP-Ping vom Tunnel-Client zur Tunnel-IP des Servers
Ergebnis:
  ICMP-Pakete werden korrekt über den Tunnel übertragen
  Tunnel ist funktionsfähig auf IP-Ebene
Ping 10.0.0.1
Notes: Der erste Test prüft ausschließlich die Erreichbarkeit über den Tunnel. Dazu wurde ein ICMP-Ping vom Tunnel-Client zur Tunnel-IP des Servers gesendet. Wichtig ist hier: Der Ping läuft nicht über das physische Netzwerk, sondern über das virtuelle TUN-Interface. Der erfolgreiche Ping zeigt, dass IP-Pakete korrekt durch den Tunnel transportiert werden.

## Slide 16: Funktionale Tests (Test 2)
Test 2: TCP-Kommunikation über den Tunnel
Ziel:
  Überprüfung transparenter TCP-Kommunikation
Vorgehen:
  TCP-Listener auf dem Server (netcat)
  Aufbau einer TCP-Verbindung über den Tunnel
  Übertragung einer Testnachricht
Ergebnis:
  TCP-Verbindung erfolgreich
  Nutzdaten werden korrekt übertragen
nc -I -p 12345
printf '%s\n' 'TESTNACHRICHT' | nc 10.0.0.1 12345
Notes: Im zweiten funktionalen Test wurde geprüft, ob TCP-Verbindungen transparent über den Tunnel funktionieren. Dazu wurde auf dem Server ein TCP-Listener mit netcat gestartet und vom Client eine Verbindung über die Tunnel-IP aufgebaut. Die gesendete Testnachricht kam korrekt beim Server an. Dieser Test zeigt, dass nicht nur ICMP, sondern auch zustandsbehaftete TCP-Verbindungen zuverlässig über den Tunnel laufen.

## Slide 17: Performance & Latenz (Überblick)
Messwerkzeug:
  iperf3
Untersuchte Metriken:
  TCP-Durchsatz
  UDP-Durchsatz
  Jitter
  Paketverlust
Vergleich:
  Baseline
  Secure
Notes: Für die Performance-Analyse wurde das Werkzeug iperf3 verwendet. Untersucht wurden TCP- und UDP-Durchsatz sowie Jitter und Paketverlust. Alle Messungen wurden über das TUN-Interface durchgeführt. Zusätzlich haben wir Vergleichsmessungen ohne Tunnel im Host-Only-Netzwerk durchgeführt, um eine Referenz zu haben.

## Slide 18: TCP-Durchsatz
Chart: Mbit/s
| Client -> Server | Server -> Client (Reverse)
Baseline | 8.3 | 2.6
Secure | 6.2 | 2.6
Interpretation:
  Verschlüsselung verursacht moderaten Overhead
  Durchsatz primär durch MQTT-Transport limitiert
Notes: Hier sieht man den gemessenen TCP-Durchsatz über den Tunnel. Im Baseline-Betrieb, also ohne Verschlüsselung, lag der Durchsatz im Client-zu-Server-Betrieb bei etwa 8 bis 8,7 Mbit/s. Mit aktivierter Verschlüsselung sank der Durchsatz auf etwa 5,7 bis 6,7 Mbit/s. In der Reverse-Richtung lagen beide Modi bei etwa 2,6 Mbit/s.
Zum Vergleich: Ohne Tunnel, also direkt über das Host-Only-Netzwerk, wurden TCP-Durchsätze von etwa 2,6 bis 2,7 Gbit/s gemessen. Dieser starke Unterschied zeigt, dass der Durchsatz nicht durch das Netzwerk selbst, sondern durch das MQTT-basierte Tunnelkonzept begrenzt wird.

## Slide 19: TCP-Durchsatz
Interpretation:
  Verschlüsselung verursacht moderaten Overhead
  Durchsatz primär durch MQTT-Transport limitiert
Zielrate | Modus | Paketverlust | Jitter
1 Mbit | Baseline | 0 % | ~ 1 ms
1 Mbit | Secure | 0 % | ~ 1 ms
5 Mbit | Baseline | 0 % | ~ 2 ms
5 Mbit | Secure | 0 % | ~ 2 ms
10 Mbit | Baseline | ~ 38 % | ~ 0,7 ms
10 Mbit | Secure | ~ 23 % | ~ 1 ms
Notes: Bei den UDP-Tests wurden verschiedene Zielraten getestet. Bis 5 Mbit/s traten weder im Baseline- noch im Secure-Betrieb Paketverluste auf. Der gemessene Jitter lag dabei im Bereich von etwa 1 bis 2 Millisekunden.
Jitter beschreibt die zeitliche Schwankung zwischen ankommenden Paketen. Ein niedriger Jitter bedeutet eine gleichmäßige Übertragung, ein hoher Jitter weist auf Verzögerungsschwankungen hin.
Bei einer Zielrate von 10 Mbit/s kam es zu deutlichem Paketverlust: etwa 38 % im Baseline-Betrieb und etwa 23 % im Secure-Betrieb. Diese Verluste traten also unabhängig von der Verschlüsselung auf und sind auf die hohe Nachrichtenrate und den MQTT-Overhead zurückzuführen.

## Slide 20: Einordnung der Ergebnisse
Einordnung:
  Tunnel funktioniert korrekt für ICMP, TCP und UDP
  Performance deutlich geringer als natives Netzwerk
  Hauptlimitierung:
    MQTT-Overhead
    Hohe Nachrichtenfrequenz
  Verschlüsselung:
    Messbarer, aber nicht dominanter Einfluss
Fazit:
  Geeignet für:
    Geringe bis mittlere Datenraten
    Szenarien mit Fokus auf Kapselung und Tarnung
  Nicht geeignet für Hochdurchsatz-Anforderungen
Notes: Zusammenfassend zeigen die Tests, dass der Tunnel funktional korrekt arbeitet und sowohl ICMP, TCP als auch UDP unterstützt. Die Performance liegt jedoch deutlich unter der nativen Netzwerkleistung. Der Hauptlimitierungsfaktor ist nicht die Verschlüsselung, sondern das MQTT-Transportmodell, bei dem jedes IP-Paket in einzelne MQTT-Nachrichten gekapselt wird.
Der Tunnel eignet sich daher vor allem für Szenarien mit geringen bis mittleren Datenraten oder speziellen Anforderungen an Kapselung und Sichtbarkeit, weniger für Hochdurchsatz-Anwendungen.

## Slide 21: Fazit

## Slide 22
Bei Fragen, fragen

## Slide 23: Quellen
https://docs.oracle.com/cd/A97335_02/apps.102/a83722/overvie3.htm#1014532
https://www.ibm.com/docs/en/app-connect/11.0.0?topic=corba-common-object-request-broker-architecture
https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/4102/12_chap12.pdf
https://learn.microsoK.com/de-de/dotnet/standard/naLve-interop/type-marshalling
https://www-ois-com.translate.goog/index.php/about-corba/? _x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sge#:~:text=CORBA%20is%20the%20world's%20leading,programm ing%20languages%2C%20and%20operating%20systems.
https://www.elpassion.com/de/glossary/what-is-common-object-request-broker-architecture-corba#:~: text=Eine%20der%20Hauptfunktionen%20von%20CORBA%20(%20Common,zwischen%20verschiedenen%2 0Plattformen%20und%20Programmiersprachen%20zu%20unterst%C3%BCtzen.
https://www.omg.org/corba/faq.htm
https://hilfe.comarch.de/cee/index.php/documentation/corba-schnittstelle/
https://www.arl.wustl.edu/PublicaLons/2000-04/comp00fgk.pdf
https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1987951/FULLTEXT01.pdf
https://docs.oasis-open.org/mq$/mq$/v5.0/mq$-v5.0.html
https://iot.telekom.com/de/blog/mq$-protokoll-funkLonsweise-anwendungen-und-vorteile-im-iot
https://www.opc-router.de/was-ist-mq$/
https://aws-amazon-com.translate.goog/what-is/mq$/? _x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sge#:~:text=Smart%20sensors%2C%20wearables%2C%20and%20oth er,can%20communicate%20IoT%20data%20efficiently.
https://www.all-electronics.de/automaLsierung/basiswissen-mq$-was-kann-das-iot-kommunikaLons-protokoll/ 700581#:~:text=Antwort%205:%20MQTT%20verwendet%20QoS%2DModi%2C%20um%20die,QoS%2DStufen: %200%2C%201%20und%202%2C%20die%20verschiedene
https://www.pubnub.com/blog/what-is-mq$-use-cases/
https://www.ibm.com/docs/de/ibm-mq/9.3.x?topic=overview-mq-telemetry-transport-protocol
http://www.bbs-1.de/bbs1/umat/netze/netz8.html
https://www.kernel.org/doc/html/latest/networking/tuntap.html
https://www.researchgate.net/publicaLon/317391853_IoT_real_Lme_data_acquisiLon_using_MQTT_protocol
EvaluaLon of MQTT Bridge Architectures in a Cross-OrganizaLonal Context von Keila Lima, Tosin Daniel Oyetoyan, Rogardt Heldal, Wilhelm Hasselbring aus 01/2025
https://www.emqx.com/en/blog/mq$5-new-features-payload-format-indicator-and-content-type
https://mymq$.app/de/mq$-qos-levels
https://phoenixnap.de/Glossar/Idle-Bedeutung